Азбука Морзе, код Морзе, «Морзянка» — способ кодирования букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов при помощи длинных и коротких сигналов, так называемых «тире» и «точек» (а также пауз, разделяющих буквы). За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам. Пауза между знаками в букве — одна точка, между буквами в слове — 3 точки, между словами — 7 точек. 
Была названа в честь американского изобретателя Сэмюеля Морзе, который изобрёл её в 1838. 
Если же говорить о самой телеграфной азбуке (системе кодировки символов короткими и длинными посылками для передачи их по линиям связи, известная как «код Морзе» или «морзянка»), которую применяют сейчас, существенно отличается от той, что изобрел в 1838 г. С.Морзе, хотя некоторые исследователи полагают, что ее автором был Альфред Вейль — партнер Сэмюеля Морзе по бизнесу. Надо заметить, что исходная таблица «кода Морзе» разительно отличалась от тех кодов, что сегодня звучат на любительских диапазонах. В ней, во-первых, использовались посылки трех разных длительностей («точка», «тире» и «длинное тире» — в 4 раза длиннее «точки»). Во-вторых, некоторые символы имели паузы внутри своих кодов. 
Азбука Морзе является первым цифровым способом передачи информации. Телеграф и радиотелеграф первоначально использовали азбуку Морзе; позже стали применяться код Бодо и ASCII, которые более удобны для автоматизации. Впрочем, сейчас и для азбуки Морзе есть средства автоматической генерации и распознавания. 
Для передачи русских букв использовались коды сходных латинских букв; это соответствие алфавитов позже перешло в МТК-2, а потом в КОИ-7 и КОИ-8 (однако в азбуке Морзе букве Q соответствует Щ, а в МТК и КОИ — Я). 
достоинство кода: 
- высокая помехозащищенность при приеме на слух в условиях сильных радиопомех; 
- возможность кодирования вручную; 
- запись и воспроизведение сигналов простейшими устройствами. 
недостатки кода: 
- неэкономичность, на передачу одного знака кода требуется в среднем 9,5 элементарных посылок; 
- малая пригодность для буквопечатающего приема; 
- низкая скорость телеграфирования 
В 2004 Международный союз электросвязи (МСЭ) ввёл в азбуку Морзе новый код для символа @, для удобства передачи адресов электронной почты. 
На практике вместо заучивания количества точек и тире и их последовательности запоминают так называемый «напев» (мнемоническую словесную форму), соответствующий каждому знаку кода Морзе. При этом слоги, в состав которых входят гласные а, о, ы, соответствуют тире, а все остальные слоги и слог ай — точке. 
A A • − ай-даа 
Б B − • • • баа-ки-те-кут 
В W • − − ви-даа-лаа 
Г G − − • гаа-раа-жи 
Д D − • • доо-ми-ки 
Е E • есть 
Ж V • • • − же-ле-зи-стоо 
З Z − − • • заа-каа-ти-ки 
И I • • и-ди 
Й J • − − − йес-на па-ра 
К K − • − как же так? 
Л L • − • • лу-наа-ти-ки 
М M − − маа-маа 
H N − • ноо-мер 
О O − − − оо-коо-лоо 
П P • − − • пи-лаа-поо-ёт 
P R • − • ре-шаа-ет 
С S • • • си-ни-е 
Т T − таак 
У U • • − у-нес-лоо 
Ф F • • − • фи-ли-моон-чик 
Х H • • • • хи-ми-чи-те 
Ц C − • − • цаа-пли-наа-ши 
Ч ö − − − • чаа-шаа-тоо-нет 
Ш ch − − − − шаа-роо-ваа-рыы 
Щ Q − − • − щаа-ваам-не-шаа 
Ь X − • • − тоо-мяг-кий-знаак 
Ы Y − • − − ыы-не-наа-доо 
Э é • • − • • э-ле-роо-ни-ки 
Ю ü • • − − ю-ли-аа-наа 
Я ä • − • − я-маал-я-маал 
1 • − − − − и-тоо-лькоо-оо-днаа 
2 • • − − − два не-хоо-роо-шоо 
3 • • • − − три те-бе-маа-лоо 
4 • • • • − че-тве-ри-те-каа 
5 • • • • • пя-ти-ле-ти-е 
6 − • • • • поо-шес-ти бе-ри 
7 − − • • • даа-даа-се-ме-ри 
8 − − − • • воо-сьмоо-гоо-и-ди 
9 − − − − • ноо-наа-ноо-наа-ми 
0 − − − − − нооль-тоо-оо-коо-лоо 
Точка • • • • • • 
Запятая • − • − • − 
/ − • • − • доо-ми-ки ноо-мер 
? • • − − • • у-не-слоо доо-ми-ки 
! − − • • − − 
Знак раздела − • • • − раа-зде-ли-те-каа 
Ошибка/перебой • • • • • • • • хи-ми-чи-те хи-ми-чи-те 
@ • − − • − •

Аббревиатуры 
Часто для ускорения радиообмена используются аббревиатуры и специальные «Q-коды». 
73 - наилучшие пожелания. 
55 - рукопожатие. 
88 - люблю, целую. 
99 - не желаю с Вами работать.

SOS 
Сигнал SOS запрещается подавать, если нет неминуемой угрозы для жизни людей или судна на море. SOS подаётся без пауз между буквами: «• • • − − − • • • »(три точки, три тире, три точки), то есть как одна длинная буква. Хотя часто считается, что SOS является аббревиатурой от «Save our souls» (спасите наши души) или «Save our ship» (спасите наш корабль), на самом деле он был выбран из-за простоты передачи, к тому же передаётся не так как все аббревиатуры (отдельными буквами), а единой буквой.

Сигналы CW являются первичными электрическими сигналами, представляющими телеграфное сообщение в коде Морзе. Применяются в основном в диапазоне частот от 3 до 30 МГц с АМ (амплитудной модуляцией) и реже с FSK (частотной модуляцией). С ручными методами телеграфирования распространены методы передачи с помощью трансмиттера, позволяющего повысить скорость передачи до 300 знаков/мин и исключить искажения знаков, возникающие за счет субъективных особенностей работы операторов. При ручном телеграфировании могут применяться специальные телеграфные ключи различных вариантов и синтезаторы «точек» и «тире», обеспечивающие повышенную скорость и качество передачи знаков.

Для записи, воспроизведения и декодирования и обучения можно воспользоваться программами, которые выложены на сайте: http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/ 
APAK-CWL-2.2 - изучение CW c азов, с напевами 
CoderMORZE - синтезатор азбуки Морзе 
CW-player - удобный CW-тренажёр 
CW-тренажёр метод Коха. 
CWGet - Декодер Морзе 
CWmaster - телеграфная обучалка 
CWQRQ - телеграфный тренажер 
Cyber DX CW - интерактивная телеграфная обучалка.Симулятор трансивера 
CyberCWcontest - телеграфный contest-симулятор 
MorseGen - CW-тренажёр 
MorseRuner 
MorseTest - CW-contest симулятор 
Morze - Программа эмулирует терминал для передачи сигналов с помощью азбуки Морзе. 
Rufz - CW-тренажёр 
SuperAldis — программа для тренировки приёма Азбуки Морзе световыми сигналами 
UltraMorse — программа для тренировки приёма Азбуки Морзе на слух 
Библиотека типовых CW QSO для MorseGen. WX6RST 
Кодер Морзе 
Плагинка для CW-тренажёра метод Коха. 
Программа для изучения азбуки Морзе - АПАК2 v.2.12

Полезные ссылки: 
http://www.morse-code.net 
http://www.softholm.com/download/communications_la n/comms/

| Прикрепленный файл | Размер |
| --- | --- |
| morze.rar | 15.63 кб |