Классификация радиоизлучений

Международным союзом электросвязи (ITU) разработана классификация радиоизлучений. Нормами характеристик излучений являются тип модуляции несущей, обозначаемый буквами латинского алфавита (первый знак условного обозначения класса излучения), характер модулирующего сигнала, отображаемый арабскими цифрами (второй знак) и тип передаваемой информации, указываемый латинскими буквами (третий знак).

Наиболее распространенные классы излучения:

N0N - Двухполосная амплитудная телеграфия (прием на слух)

А1А - Двухполосная амплитудная телеграфия (автоматический прием)

А1В - Двухполосная амплитудная тональная телеграфия (прием на слух)

А2А - Однополосная амплитудная тональная телеграфия с полной несущей (прием на слух)

Н2А - Однополосная амплитудная тональная телеграфия с подавленной несущей (прием на слух)

J2A - Многоканальная однополосная амплитудная тональная телеграфия с ослабленной несушрй (автоматический прием)

R7B - Многоканальная однополосная амплитудная тональная телеграфия с подавленной несушрй (автоматический прием)

J7B - Двухполосная амплитудная телефония

АЗЕ - Однополосная амплитудная телефония с полной несущзй

НЗЕ - Однополосная амплитудная телефония с ослабленной несущзй (до-18 дБ)

R3E - Однополосная амплитудная телефония с подавленной несущзй (до -40 дБ)

J3E - Телевидение с частично подавленной боковой полосой частот

C3F - Одноканальная частотная телеграфия (автоматический прием)

F1B - Одноканальная фазовая телеграфия (автоматический прием)

G1B - Двухканальная частотная телеграфия (автоматический прием)

F7B - Двухканальная фазовая телеграфия (автоматический прием)

G7B - Частотная фототелеграфия

F1C - Частотная телефония

F3E - Излучение последовательности немодулированных импульсов

P0N - Телеграфия с амплитудной манипуляцией импульсов несущей

К1В - Телефония с амплитудно-импульсной модуляцией

КЗЕ - Телефония с широтно-импульсной модуляцией

L3E - Телефония с время-импульсной модуляцией

Первый знак
===========
 -Излучение немодулированной несущей обозначается буквой N,

-амплитудно-модулированный сигнал — буквой А,

-сигнал с частично подавленной одной из боковых полос — С,

-однополосный сигнал с подавленной несущей — буквой J,

-частотно и фазомодулированные сигналы — буквами F и G соответственно,

-комбинированная импульсная модуляция — буквой V.

Второй знак
===========
 -Одноканальная передача цифровой информации без поднесущей обозначается цифрой 1;

-с поднесущей — цифрой 2; одноканальная передача аналоговой информации — цифрой 3;

-двухканальная (или более) передача, содержащая квантованную или цифровую информацию — цифрой 7;

-двухканальная (или более) передача аналоговой информации — цифрой 8;

-сложная система с одним или несколькими каналами, содержащими квантованную или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими каналами, содержащими аналоговую информацию — цифрой 9.

Третий знак 
===========
условного обозначения класса излучения указывает на тип передаваемой информации: 
 -телефония обозначается буквой Е, 
 
-телеграфия для приема на слух — буквой А,

-телеграфия для автоматического приема — буквой В,

-факсимиле — С.

-Если в излучении отсутствует передаваемая информация (т.е. излучается только немодулированная несущая), то для обозначения применяется буква N.

Например, используемое в любительской радиосвязи излучение телеграфных сигналов с приемом на слух (CW) относится к классу A1A, однополосных телефонных сигналов (SSB) к классу J3E, излучение амплитудно-модулированных речевых сигналов (AM) — к классу A3E, излучение частотно-модулированных речевых сигналов — к классу F3E.

Для классификации излучений к рассмотренным обозначениям могут добавляться дополнительные:

четвертый знак 
==============
— для подробных данных о сигнале (например, J — передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством), пятый знак — для информации о характере уплотнения (например, F— частотное уплотнение).

Для полного обозначения излучения перед обозначением класса излучения с помощью четырех знаков можно указать необходимую ширину полосы частот, которая при данном классе излучения достаточна для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях.

Примеры обозначения ширины полосы частот в любительской радиосвязи:

200Н — 200 Гц (для CW-сигнала), 2К70 — 2,7 кГц (для SSB-сигнала), 12К0 — 12 кГц (для FM-сигнала).