Частотный план КВ-диапазонов(частоты ниже 30 мгц) IARU Region 1,приведенный  в соответствие с российским законодательством в свете связи.

# Радиочастоты

Частотный план КВ-диапазонов (частоты ниже 30 МГц)  IARU Region 1, приведённый в соответствие с российским законодательством в сфере связи

| Частота (кГц) | Макси мальная полоса сигнала (Гц) | Использование |
| --- | --- | --- |

Диапазон 2 200 метров:

| 135,7–137,8 | 200 | CW, QRSS и узкополосные цифровые виды |
| --- | --- | --- |

Диапазон 160 метров:

| 1810–1838 | 200 | CW, 1836 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 1838–1840 | 500 | Узкополосные виды |
| 1840–1843 | 2700 | Все виды — цифровые виды * |
| 1843–2000 | 2700 | Все виды* |

Диапазон 80 метров:

| 3500–3510 | 200 | CW, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей |
| --- | --- | --- |
| 3510–3560 | 200 | CW, преимущественно для соревнований, 3555 кГц – центр активности QRS |
| 3560–3570 | 200 | CW, 3560 кГц – центр активности QRP |
| 3570–3580 | 200 | Все виды — цифровые виды |
| 3580–3600 | 500 | Все виды — цифровые виды |
| 3600–3620 | 2700 | Все виды — цифровые виды |
| 3600–3650 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 3630 кГц – центр активности DV* |
| 3650–3700 | 2700 | Все виды, 3690 кГц – центр активности SSB QRP |
| 3700–3775 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 3735 кГц – центр активности передачи изображений 3760 kHz – центр активности аварийной радиосвязи в Районе 1 |
| 3775–3800 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтенентальных радиосвязей |

Диапазон 40 метров:

| 7000–7040 | 200 | CW, 7030 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 7040–7050 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 7050–7053 | 2700 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 7053–7060 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
| 7060–7100 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7070 кГц – центр активности DV, 7090 кГц – центр активности SSB QRP |
| 7100–7130 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований 7110 кГц – центр активности аварийной радиосвязи в Районе 1 |
| 7130–7175 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7165 кГц– центр активности передачи изображений |
| 7175–7200 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтенентальных радиосвязей |

Диапазон 30 метров:

| 10100–10130 | 200 | CW, 10116 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 10130–10150 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |

Передачи SSB разрешены радиостанциям, непосредственно участвующим в трафике, направленном на спасение жизней людей.

Полоса радиочастот 10120 — 10140 кГц может быть использована для передач SSB в Африке к югу от экватора в дневные часы. Передача бюллетеней любым видом модуляции запрещена.

Диапазон 20 метров:

| 14000–14060 | 200 | CW, преимущественно для соревнований, 14055 кГц – центр активности QRS |
| --- | --- | --- |
| 14060–14070 | 200 | CW, 14060 кГц – центр активности QRP |
| 14070–14099 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 14099–14101 |  | IBP, исключительно для маяков |
| 14101– 4112 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
| 14112– 4125 | 2700 | Все виды |
| 14125–14300 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 14130 кГц – центр активности DV 14195 кГц ± 5 кГц — преимущественно для радиоэкспедиций 14230 кГц – центр активности передачи изображений 14285 кГц – центр активности SSB QRP |
| 14300–14350 | 2700 | Все виды, 14300 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи |

Диапазон 17 метров:

| 18068–18095 | 200 | CW, 18086 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 18095–18109 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 18109–18111 |  | IBP, исключительно для маяков |
| 18111–18120 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
| 18120–18168 | 2700 | Все виды, 18130 кГц – центр активности SSB QRP, 18150 кГц – центр активности DV, 18160 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи |

Диапазон 15 метров:

| 21000–21070 | 200 | CW, 21055 кГц – центр активности QRS, 21060 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 21070–21110 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 21110–21120 | 2700 | Все виды за исключением SSB, цифровые виды |
| 21120–21149 | 500 | Узкополосные виды |
| 21149–21151 |  | IBP, исключительно для маяков |
| 21151–21450 | 2700 | Все виды, 21180 кГц – центр активности DV, 21285 кГц – центр активности SSB QRP, 21340 кГц – центр активности передачи изображений, 21360 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи |

Диапазон 12 метров:

| 24890–24915 | 200 | CW, 24906 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 24915–24929 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 24929–24931 |  | IBP, исключительно для маяков |
| 24931–24940 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
| 24940–24990 | 2700 | Все виды, 24950 кГц – центр активности SSB QRP, 24960 кГц – центр активности DV |

Диапазон 10 метров:

| 28000-28070 | 200 | CW, 28055 кГц – центр активности QRS, 28060 кГц – центр активности QRP |
| --- | --- | --- |
| 28070–28150 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
| 28150–28190 | 500 | Узкополосные виды |
| 28190–28199 |  | IBP, региональные маяки с разделением времени |
| 28199–28201 |  | IBP, всемирные маяки с разделением времени |
| 28201–28225 |  | IBP, непрерывно действующие маяки |
| 28225–28300 | 2700 | Все виды – маяки |
| 28300–28320 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
| 28320–29000 | 2700 | Все виды, 28330 кГц – DV, 28360 кГц – центр активности SSB QRP, 28680 кГц – центр активности передачи изображений |
| 29000–29100 29100–29200 29200–29300 | 6000 6000 6000 | Все виды Все виды – FM симплекс – каналы с шагом 10 кГц Все виды – цифровые виды |
| 29300–29510 | 6000 | Спутниковая связь |
| 29510–29520 |  | Защитный интервал |
| 29520–29590 | 6000 | Все виды – FM ретрансляторы, входные частоты (RH1 – RH8) |
| 29600 | 6000 | Все виды – FM вызывной канал |
| 29610 | 6000 | Все виды – FM работа через симплексный ретранслятор |
| 29620–29700 | 6000 | Все виды – FM ретрансляторы, выходные частоты (RH1 – RH8)*** |

#### Допустимые мощности

| Категория | Максимальная пиковая мощность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Первая и вторая | 1000 Вт | Все диапазоны кроме 2200 м и 160 м |
| Третья | 10 Вт | Все диапазоны кроме 2200 м и 160 м |
| Четвёртая | Работа запрещена | Все диапазоны |

Примечание:

- на диапазоне 2200 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена эффективная изотропно — излучаемая мощность 1 Вт,

- на диапазоне 160 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена средняя мощность 10 Вт, а для 1 и 2 категорий в период участия в официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту — 500 Вт.

Частотный план УКВ-диапазонов будет опубликован после принятия Решения ГКРЧ в конце 2017-начале 2018 года.

+ Условные обозначения

Все виды: CW, SSB и виды, для которых указаны центры активности, а также AM. (При использовании АМ необходимо стараться не создавать помехи станциям в соседнем канале)

Передача изображений: Любой способ передачи изображений — аналоговый либо цифровой — при котором сигнал имеет соответствующую полосу. Например, SSTV или FAX.

Узкополосные виды: Все виды, имеющие полосу сигнала, не превышающую 500 Гц. Например, CW, RTTY, PSK, и т.п.

Цифровые виды: Любые цифровые виды, имеющие соответствующую полосу сигнала. Например, RTTY, PSK, MT63, и т.п.

+ Примечания

Частоты в плане понимаются как частоты сигнала, а не как частота подавленной несущей. Вся полоса сигнала должна укладываться в выделенную полосу радиочастот.

Для предотвращения передач за пределами выделенных полос максимальное значение частоты на индикаторе настройки, показывающем частоту подавленной несущей,  для режима USB (голос) должна быть на 3 кГц ниже верхнего края полосы в диапазонах от 20 м до 10 м.

(*) минимальное значение частоты на индикаторе настройки, показывающем частоту подавленной несущей,  для режима LSB (голос) : 1843, 3603 и 7053 кГц

Проведение радиосвязей кодом Морзе (CW) допустимо во всех полосах радиочастот за исключением полос, выделенных исключительно для радиомаяков. (Рекомендация IARU DV05_C4_Rec_13)

Амплитудная модуляция (AM) может использоваться в телефонных участках (LSB, USB) при условии несоздания помех станциям на соседних каналах. (NRRL Davos 05).

+ Использование боковых полос

Ниже 10 МГц используется нижняя полоса (LSB), выше 10 МГц — верхняя полоса (USB).

+ Соревнования

Если в соревнованиях не задействован DX-трафик, соревнования не должны проводиться в полосах 3500-3510 кГц и 3775-3800 кГц.

Во время крупных международных соревнований радиолюбителям, не участвующим в них, рекомендуется использовать WARC ВЧ диапазоны (30, 17 и 12 м) . (DV05_C4_Rec_07)

Соревнования должны быть ограничены диапазонами 160, 80, 40, 20, 15 и 10 м. Диапазоны 60, 30, 17 и 12 м не должны использоваться для проведения соревнований. (VIE16_C4_Rec_06)

Дополнительные рекомендации по полосам радиочастот, используемым для соревнований, смотри в Руководстве HF-менеджеров IARU Region 1.

+ Дистанционное управление любительскими радиостанциями - разъяснение IARU

Национальным радиолюбительским организациям рекомендуется довести до сведения своих членов информацию о том, что рекомендация СЕПТ T/R 61-01 действует в отношении радиооператоров, использующих позывной своей любительской радиостанции с соответствующим префиксом страны пребывания, только в том случае, когда радиооператор физически находится на территории страны пребывания. Указанная выше рекомендация не применима для дистанционного управления радиостанцией. (Рекомендация Конференции IARU в Сан-Сити SC11_C4_REC_07)

Дистанционным управлением называется управление радиооператором своей любительской радиостанцией через терминал, не подключенный физически к радиостанции.

При дистанционном управлении должны выполняться следующие условия:

Дистанционное управление должно быть разрешено Администрацией связи страны, в которой находится радиостанция, либо Администрация связи не должна возражать против дистанционного управления радиостанцией*.

1. Вне зависимости от места нахождения оператора позывной сигнал радиостанции, управляемой дистанционно, должен быть выдан Администрацией связи страны, на территории которой находится радиостанция.

2. Следует отметить, что Рекомендация Конференции IARU в Сан-Сити SC11_C4_07 призывает национальные радиолюбительские организации довести до сведения своих членов информацию о том, что рекомендация СЕПТ T/R 61-01 действует в отношении радиооператоров, использующих позывной своей любительской радиостанции с соответствующим префиксом страны пребывания, только в том случае, когда радиооператор физически находится на территории страны пребывания. Указанная выше рекомендация не применима для удаленной работы.

3. Любые дополнительные требования в отношении участия дистанционно управляемых любительских радиостанций в соревнованиях и дипломных программах являются предметом регулирования со стороны организаторов этих соревнований и дипломных программ. (Рекомендация Конференции IARU в Варне VA14_C4_REC_04)

* В ряде стран, в том числе и в Российской Федерации (см. 126-ФЗ «О связи»), действует разрешительный принцип доступа к радиочастотному спектру. В таких странах отсутствия возражений Администрации связи недостаточно, требуется её разрешение на использование любительской радиостанции в режиме дистанционного управления. Условия использования любительской радиостанции в режиме дистанционного управления на территории Российской Федерации определены абз. 2 п. 3.1. Правил использования радиочастот

Источник: IARU Region 1 HF Managers Handbook v8.2

+ Радиочастоты, выделенные для любительских ретрансляторов и радиомаяков

Полосы радиочастот любительских ретрансляторов: 29515-29595 кГц (прием), 29615-29700 кГц (передача) с разносом частот приема и передачи 100 кГц; 145-145,1875 МГц (приём), 145,6-145,7875 МГц (передача), с разносом частот приёма и передачи равным 600 кГц; и на вторичной основе: 433,025-433,375 МГц (приём), 434,625-434,975 МГц (передача), с разносом частот приёма и передачи равным 1600 кГц, 1291-1291,475 МГц (приём), 1297-1297,475 МГц (передача) с разносом частот приёма и передачи равным 6000 кГц.

Максимальная пиковая мощность огибающей передатчика ретранслятора не должна превышать 100 Вт, класс излучения – F1D, F3E, D2D, D2W, D1D, D1E, D1W.

Полосы радиочастот любительских маяков: 14099-14101 кГц, 21149-21151 кГц, 28199-28201 кГц, 144,4-144,49 МГц и на вторичной основе: 18109-18111 кГц, 24929-24931 кГц, 432,4-432,49 МГц, 1296,8-1296,994 МГц.

Максимальная пиковая мощность огибающей передатчика радиомаяка не должна превышать 100 Вт, класс излучения – А1А, J2A, A1B, J2B, A1D, J2D, D1W, D2W.

Частоты любительских ретрансляторов и радиомаяков назначаются ФГУП «ГРЧЦ».

+ Как пользоваться таблицами Решения ГКРЧ

Введение

В Россиийской Федерации функцию регулятора распределения и использования радиочастотного спектра выполняет Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ). ГКРЧ — это межведомственный орган, в работе которого принимают участие представители заинтересованных министерств и ведомств — как силовых структур, так и гражданских. Традиционно председательствует в комиссии Министр связи и массовых коммуникаций России. ГКРЧ регулирует в том числе и порядок использования полос радиочастот, выделенных любительской и любительской спутниковой службам, определяя границы любительских диапазонов, разрешённые мощности и виды излучения, а также предъявляя технические требования к любительским радиостанциям.

В соответствии с п. 4. статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон о связи), использование в Российской Федерации радиочастотного спектра осуществляется в соответствии с принципом разрешительного порядка доступа пользователей к радиочастотному спектру. Это означает, что использование радиочастотного спектра любительскими радиостанциями, не предусмотренное нормативными актами в сфере связи, запрещено.

Ответственность за нарушение правил использования радиочастот предусмотрена статьёй 13.4 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает штраф с возможной конфискацией радиоэлектронных средств. Помимо этой меры возможно аннулирование позывного сигнала любительской радиостанции нарушителя.

Регулирование использования радиочастот

Исходным международным документом является Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи (РР МСЭ). Статья 5 Регламента содержит таблицу распределения радиочастот по радиослужбам для каждого из трёх районов МСЭ. Указаны в этой таблице и полосы частот, распределённых любительской службе. Регламент регулярно пересматривается на Всемирных конференциях радиосвязи (ВКР). Конференции проводятся один раз в три года, и очередная ВКР состоится в 2019 г. Интересы радиолюбительского сообщества в период подготовки и проведения ВКР представляет Международный союз радиолюбителей (IARU), являющийся ассоциированным членом МСЭ. В свою очередь, СРР, являясь членом IARU, также участвует в подготовке к ВКР. Одним из важнейших этапов подготовки к ВКР является согласование позиций СРР и Администрации связи России по вопросам ВКР, затрагивающим интересы любительской службы.

Национальным (внутрироссийским) аналогом таблицы распределения радиочастот РР МСЭ является Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации (ТРПЧ), утверждаемая Постановлением Правительства Российской Федерации. Любое выделение полос частот для их использования РЭС любительской службы в Российской Федерации производится на основании соответствующей записи в этой таблице.

Если та или иная полоса радиочастот распределена любительской службе, то порядок её использования определяется соответствующим решением ГКРЧ.

Необходимо отметить, что ни в таблице распределения частот РР МСЭ, ни в ТРПЧ условия использования полос частот не указаны детально. Например, не выделены полосы радиочастот по видам излучения, полосы частот для межконтинентальных DX-связей, радиоэкспедиций, а также для использования в других целях, интересующих исключительно радиолюбителей. На международном уровне регулированием всех этих вопросов занимается Международный союз радиолюбителей (IARU). В кждом Районе ITU действует региональная организация IARU. В первом Районе, включающем страны Европы, Африки, бывшего СРССР, действует региональная организация первого Района (IARU-R1), которая публикует частотный план — детальную таблицу распределения радиочастот. Частотный план корректируется один раз в три года на Генеральной конференции IARU-R1. Ближайшая конференция состоится в 2017 г. в Германии. IARU-R1 рекомендует всем своим членам — национальным радиолюбительским организациям — при разработке национальных нормативных актов, регулирующих использование радиочастот, выделенных любительской службе, по-возможности руководствоваться частотным планом IARU-R1, а в части, не урегулированной национальными нормативными актами, рекомендовать радиолюбителям пользоваться рекомендациями IARU-R1.

Почему таблица радиочастот в Решении ГКРЧ не является справочником

С 2015 года таблицы радиочастот, содержащиеся в Решении ГКРЧ, содержат только сведения об основе использования той или иной полосы радиочастот (первичной, либо вторичной), о максимально допустимой ширине полосы сигнала, а также о максимальных мощностях по категориям. Никаких иных требований к использованию любительских радиостанций Решение ГКРЧ не предъявляет.  Для большинства полос радиочастот в столбще «Виды модуляции» указано «Все виды».

Это так и нужно понимать, что можно работать всеми видами радиосвязи, не превышающими требуемую ширины полосы сигнала? Вовсе нет. Это означает только, что государственным органам всё равно, как будет  использоваться радиолюбителями данная полоса радиочастот, лишь бы любительские РЭС, использующие её, не превышали указанную в таблице мощность и ширину полосы излучаемого сигнала. За несоблюдение этих требований полагается штраф в соответствии со статьёй 13.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Более детально о порядке использования радиочастот радиолюбители договариваются друг с другом сами.

В таблице радиочастот, содержащейся в Решении ГКРЧ, не могут быть указаны, например, полосы радиочастот для работы с DX. Если бы они были указаны, то надзорным органам пришлось бы штрафовать радиолюбителей за проведение на этих частотах внутриконтинентальных радиосвязей. Для государственных органов это неприемлемо. Да и для радиолюбителей — тоже.

Поэтому требования к использованию полос радиочастот со стороны государственных органов имеют минимально необходимые ограничения. Всё остальное регулирование производится на уровне IARU и национальных радиолюбительских организаций. За несоблюдение рекомендаций IARU полагается общественное порицание.

Частотный план IARU-R1

Частотный план IARU-R1 предполагает «мягкое» регулирование, обеспечивающее эффективное использования распределённых любительской службе полос радиочастот в разных условиях при разной «загрузке» диапазонов станциями с тем или иным видом излучения: при проведении массовых мероприятий (соревнований, «дней активности») , изменении условий распространений радиоволн и т. п.

Частотный план IARU-R1 предполагает группировку видов модуляции по максимальной ширине полосы радиосигнала и выделение для каждой группы определённой полосы частот. В качестве стандартных значений ширины полосы спектра сигнала в КВ-диапазоне используются значения: 200 Гц, 500 Гц, 2700 Гц и 6000 Гц. Действующая таблица радиочастот в Решении ГКРЧ полностью соответствует данному принципу.

На нашем сайте размещены таблицы полос радиочастот, выделенных радиолюбителям и рекомендации по их использованию. Эти рекомендации соответствуют текущему частотному плану IARU-R1, в них также учтены требования ряда нормативных актов, регулирующих деятельность любительской службы в Российской Федерации.

Так, например, в полосе радиочастот 14125 – 14300 кГц любительским радиостанциям на первичной основе разрешается работать видами радиосвязи, с полосой частот, не превышающей 2700 Гц, а именно: телеграфией, ОБП, АМ, передачей изображений (SSTV). Для АМ не выделено отдельных полос частот, но в примечании к таблице сказано о том, что АМ может использоваться в полосах, выделенных ОБП, при условии не создания помех пользователям смежных полос радиочастот, и при этом необходимо ограничивать применение амплитудной модуляции.

Из таблицы следует, что любительским радиостанциям малой мощности следует группироваться вблизи частоты 14285 кГц, а операторам станций большой мощности быть вблизи этой частоты особенно внимательными. Любительским радиостанциям, использующим цифровую голосовую связь (DV) рекомендуется группироваться вокруг частоты 14130 кГц, станциям, использующим SSTV — вокруг частоты 14230 кГц.

При этом теоретически можно дать общий вызов SSTV на частоте 14195 кГц, традиционно использующейся для работы с крупными DX-экспедициями. Никакой ответственности у нарушителя перед государственными органами не наступит, но это будет проявлением крайнего неуважения к сообществу радиолюбителей. Санкцией к нарушителю в данном случае будет осуждение его действий со стороны радиолюбительского сообщества.

Необходимо понимать различие между центром активности и вызывной частотой. Если радиолюбитель уверен, что данным видом излучения не работает ни одна радиостанция, то рекомендуется занять для общего вызова частоту, обозначенную в таблице в качестве центра активности. В то же время вызывная частота должна оставаться свободной: после вызова и ответа на него пара радиостанций должна либо закончить радиосвязь, либо продолжить её на другой частоте. Использование вызывных частот регулируется Приказом Минкомсвязи от 26.07.2012 г. № 184.

Приведём ещё один пример. На рисунке 2 — фрагмент таблицы диапазона 7 МГц.

Из таблицы следует, что в полосе частот 7050-7060 кГц можно использовать и ОБП, и даже АМ. Ведь есть же запись «все виды», а мы уже знаем, что она означает. Однако, использование ОБП в полосах, преимущественно предназначенных для цифровой связи может быть весьма ограниченным. Все прекрасно понимают, что многие станции, использующие цифровые виды связи, позволяющие работать на уровнях ниже уровня шума, нельзя обнаружить при приёме на слух. Их можно только увидеть на мониторе компьютера при помощи специальной компьютерной программы. Конечно, короткую телефонную радиосвязь с дальней станцией в этом участке нельзя считать нарушением рекомендаций IARU-R1, а вот проведение в этих полосах частот «круглых столов» и «скедов», передача общего вызова в случае, когда частоты в верхнем участке диапазона, предназначенные именно для ОБП, свободны, является абсолютно недопустимой практикой. Для этой цели есть другие полосы частот.

Примечание 2 для диапазона 7 МГц напоминает о том, что в указанных в таблице полосах частот должен находиться весь спектр частот, излучаемых радиостанцией. При однополосной модуляции с нижней боковой полосой, принятой для работы в диапазоне 7 МГц, минимальные показания шкалы трансивера, индицирующей частоту подавленной несущей, должны составлять 7053 кГц. В этом случае нижняя граница спектра частот как раз и будет равна 7050 кГц.

Частотный план составлен на основании решения ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» в редакции решения от 16 октября 2015 г. № 15-35 о внесении изменения в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. №10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» (с изменениями, внесенными решениями ГКРЧ от 10.03.2011 №11-11-03, от 22.07.2014 №14-26-04) с учётом итогов заседания ГКРЧ от 4 июля 2017 года (протокол №17-42)  в соответствии с частотным планом IARU-R1.